## Slide 1: Lenguaje de Programación cap. 1

## Slide 2: Estructura del computador
Componentes:
Sistema Procesador: Realiza la ejecución de los programas.
Periféricos: Medios de almacenamiento de largo plazo y dispositivos Entrada/Salida de información (E/S).

## Slide 3: Estructura del computador (cont.)‏

## Slide 4: Estrutura del Sistema Procesador
Componentes:
Memoria: para almacenar programas y datos.
CPU (Unidad Central de Procesos): para realizar las instrucciones del programa.
Controladores de E/S: para controlar a los dispositivos periféricos.
Buses: para transportar datos y programas entre Memoria, CPU y Controladores

## Slide 5: Estructura del Sistema Procesador (cont.)‏
Bus Datos
Bus de Direcciones
CPU
Bus de Control
Memoria
Contr.
E/S
Periféricos
Sistema Procesador

## Slide 6: Memoria (RAM), características
MEMORIA
0
n-1
Cuando se lee o se copia el contenido de una celda, no se pierde el valor que estaba almacenado (lectura no destructiva).
Cada celda de memoria está compuesta por subceldas biestables que pueden almacenar unos o ceros.
Cada celda tiene asociada un número o dirección que la identifica.
Las celdas siempre tienen valores..
Las celdas de memoria RAM se pueden “leer y escribir”.
La memoria está dividida en celdas de igual tamaño.

## Slide 7: Memoria (RAM), uso
MEMORIA
0
n-1
Libre
Programa
y datos
del Sistema
Operativo
Programa
de
usuario
Datos
del programa
de usuario
Instrucción 1
Instrucción 2
Instrucción 3
....................
Instrucción n
En lenguaje de máquina

## Slide 8: Unidad Central de Procesos: CPU (1)‏
1
AX
BX
Registros de datos
Almacenan los datos que son utilizados por las instrucciones de máquina.
Aparecen como operando en las instrucciones.
Mov AX, 33 mueve un 33 al registro AX
Mov BX, 10 mueve un 10 al registro BX
Add AX, BX suma el contenido de AX con el de BX y deja el resultado en BX

## Slide 9: Unidad Central de Procesos: CPU (2)‏
1
AX
BX
Registro de Instrucción
Almacena la instrucción que se está ejecutando.
Es invisible para el programa de máquina.(no aparece en la instrucción en forma explícita).

## Slide 10: Unidad Central de Procesos: CPU (3)‏
1
AX
BX
IP
Registro de Instrucción
Dirección de la próxima instrucción
Apunta a la próxima instrucción.
No aparece como operando.
Puede ser modificado por instrucciones de transferencia de control.
Ej.: Jmp 2000 cambia el contenido de IP por 2000.

## Slide 11: Unidad Central de Procesos: CPU (4)‏
1
AX
BX
IP
Registro de estado
Registro de Instrucción
Banderas de resultado de la última instrucción ejecutada.
Cada bandera puede estar arriba o abajo (1 ó 0).
Ejemplo: si el resultado fue negativo, cero, si se dividió por cero, etc.

## Slide 12: Unidad Central de Procesos: CPU (5)‏
1
AX
BX
IP
Registro de estado
SP
Registro de Instrucción
Dirección del tope de pila
La pila es una estructura que permite almacenar y retirar datos sólo del tope.
Se usa para trabajar con “subprogramas”.
La pilas pueden estar en cualquier parte de la memoria.

## Slide 13
1
Ciclo de ejecución: CPU (6)‏
Las Instrucciones del programa “viajan” por el bus de datos y llegan al “Registro de Instrucción” de la CPU donde son “ejecutadas”.
Las instrucciones son llevadas secuencialmente a la CPU.
El procesador realiza el “Ciclo de Ejecución de instrucciones”:
Traer instrucción apuntada por IP
Incrementar IP
Ejecutar instrucción

## Slide 14
1
Instrucciones de máquina
De movimiento, copia el contenido de una celda de memoria o registro en otra celda o registro. Ej: Mov AX, (2000)
Aritméticas y lógicas, suman, restan dividen, etc. Ej.: Add AX, BX
De trasferencia de control, cambian el contenido de IP cambiando el lugar de la RAM desde el cual secuencialmente las instrucciones. Ej.: Jmp 300

## Slide 15
Modos de direccionamiento (1)‏
Registro: el operando es un registro que contiene el dato.
Inmediato: el operando es el dato.
Mov AX, 33
33
AX

## Slide 16
Modos de direccionamiento (2)‏
Registro: el operando es un registro que contiene el dato.
Directo: el operando es la dirección el dato.
Mov AX, (2000)‏
33
200
2000
33
AX

## Slide 17
1
Modos de direccionamiento (3)‏
Registro: el operando es un registro que contiene el dato.
Diferido o indirecto: el operando es la dirección de la dirección del dato.
A la celda cuya dirección aparece en el operando se le denomina puntero.
Mov AX, ((2000))‏
3000
200
2000
33
200
3000
33
AX

## Slide 18
Modos de direccionamiento (4)‏
Mov AX, ((2000))‏
3000
200
2000
33
200
3000
33
AX
Inc (2000)‏
uno:
Jmp: Instrucción de transferencia de control
uno: rótulo que representa la dirección en la que está almacenada la instrucción
Jmp uno
Inc: Instrucción que incrementa en uno
¿qué modo de direccionamientos hay en este programa?
¿qué ocurre al repetirse la instrucción almacenada en uno ysiguientes?
¿cuantas veces se ejecutan?

## Slide 19
Modos de direccionamiento (5)‏
3001
200
2000
33
200
3000
200
AX
Mov AX, ((2000))‏
Inc (2000)‏
uno:
Jmp uno
Tarea: Modificar el programa para que el valor contenido por el registro AX se copie en las direcciones 3000 en adelante.

## Slide 20
Modos de direccionamiento (6)‏
3000
2000
33
200
3000
Tarea: Modificar el programa para que el valor contenido por el registro de la dirección 3000 en adelante se copie en las direcciones 4000 en adelante.
4000
2001
4000

## Slide 21
Relación: variables - celdas de memoria
3000
2000
33
200
3000
4000
2001
4000
A todas las celdas que se les puede cambiar el contenido se les llama variables.
A las variables que contienen direcciones se les llama punteros.
En los lenguajes de alto nivel:
¿qué variables son punteros en el ejemplo?

## Slide 22
33
2000
¿Cómo asignarle un contenido?
Variables <-> celdas de memoria (1)‏
Mov AX, 33
Mov (2000), AX
x = 33
Lenguaje de máquina:
Lenguaje alto nivel:
x
Pseudo lenguaje:
33
RAM
2000 equivale a x

## Slide 23
35
2000
¿Cómo asignarle un contenido que es el resultado de expresión?
Variables <-> celdas de memoria (2)‏
Mov AX, 33
Add AX, 2
x = 33 + 2
Lenguaje de máquina:
Lenguaje alto nivel:
x
Pseudo lenguaje:
33 + 2
RAM
Mov (2000), AX
2000 equivale a x

## Slide 24
Ejercicio:
Variables <-> celdas de memoria (3)‏
?
x = x + 3
Lenguaje de máquina:
Lenguaje alto nivel:
x
Pseudo lenguaje:
x + 3
2000 equivale a x

## Slide 25
Variables puntero y modo diferido
x = &y
*x = *x + 1
Lenguaje C:
2000 equivale a x
Mov AX, 1000
Mov (2000), AX
Inc ((2000))‏
1000 equivale a y